## Slide 1: CTU 2011 Kynnir:
Að byrja RTTY
keppnisferilinn
Höf.Ed Muns, W0YK
Þýtt af Ársæli TF3AO

## Slide 2: Ótrúlegur vöxtur
<number>/66
Núverandi keppendur
  Fjölbreytnin (þriðja mótunin)
  SO2R æfingahlutinn (engin kóðun af notanda)
Nýir keppendur
  Tölvutengt (sæmileg hæfni)
Allir
  Virkni á böndunum
  DX-leiðangrar (5-10% af samböndum)
  Og svo gaman!

## Slide 3: RTTY keppendur (AA5AU könnun)
<number>/66
825 þátttakendur; 13 spurningar
gert í Febrúar 2010

## Slide 4: Fjöldi af RTTY keppnum
<number>/66
Þær stóru
  ARRL RTTY Roundup (1. helgi í Janúar)
  BARTG (3. helgi í Jan, 3. helgi í Mars)
    75 Baud (Apríl & September)
  CQ WPX RTTY (2. helgi í Febrúar)
  CQ WW RTTY (síðustu helgi í September)
  WAE RTTY (2. helgi í Nóvember)
NCJ (National Contest Journal) keppnir
  NAQP RTTY (3. laugard. í Febrúar, 2. laugard. í Júlí)
  Sprint RTTY (2. laugard. í Mars & Október)
Aðrar vinsælar RTTY keppnir
  JARTS, Makrothen, SARTG (2)
  15 aðrar

## Slide 5: Vinsældir (AA5AU könnun)
<number>/66

## Slide 6: Hinir neikvæðu segja…
<number>/66
“RTTY afkóðarinn/kóðarinn gerir allt.”
  þrátt fyrir, þetta …
  Gerir þátttakandanum kleift að virkja aðra hæfileika
  Opnar dyr að keppni fyrir marga amatöra
  Eykur fjölbreytileika fyrir þá keppnissjúku
“RTTY er erfitt að setja upp og láta virka.”
  … bíddu aðeins, þetta er ekki svo erfitt!

## Slide 7: RTTY í keppni
<number>/66
Að byrja
  Hvað er RTTY?
  Hvernig set ég það upp?
  Hvernig set ég upp keppni?
Næstu skref
  Ábendingar
  Úrræði
  Þróaðri RTTY uppsetning

## Slide 8: Hvað er RTTY? (í samanburði við CW)
<number>/66
CW
Ein RF burðarbylgja
Ein tónhæð heyritíðnar
Á eða af
    Ólyklað er data 0
    Lyklað er data 1
Morse kóði
  algengur 25-40 wpm
RTTY
Tvær RF burðarbylgjur Með 170Hz millibili (Space & Mark; Skipting)
Hljóð tónar
Annar á og hinn af
  Space er data 0
  Mark er data 1
Baudot kóði
  stöðugt 60 wpm (eða 45.45 Baud)
Notes: <number>
Samual Morse (1791 – 1872), American co-inventor of Morse Code
  easily decoded by human ear
Emile Baudot (1845 – 1903), French inventor of Baudot Code
  better suited to machine decoding

## Slide 9: Hvað er RTTY? (Space & Mark)
<number>/66
http://rfwireless.rell.com/pdfs/TN_WJfsk.pdf
Notes: <number>

## Slide 10: Hvað er RTTY? (45.45 Baud = 60 WPM)
<number>/66
Ósamstillt flæði stafa
  1 biti Start púls (Space)
  5 bitar af upplýsingum (stafakóði)
  1.5 biti Stopp púls (Mark)
Notes: <number>

## Slide 11: Hvað er RTTY? (saga kóðans)
<number>/66
Baudot kóðinn (1870)
  Manual bit entry
  5-bit ITA1 kóði
  Tvö 32-bita stafasett
    stafir
    tákn
Murray kóðinn (1901)
  Teletype character entry
  Western Union variation
5-bit ITA2 code (1930)
    USTTY variation
ASCII (1967)
  7-bit ITA5 kóði
Code | Control Characters |  | 
11111 | LTRS |  | 
11011 | FIGS |  | 
00000 | Null |  | 
00100 | Space |  | 
01000 | LF |  | 
00010 | CR |  | 
 | Letters | Figures | 
 |  | ITA2 | USTTY
00011 | A | - | 
11001 | B | ? | 
01110 | C | : | 
01001 | D | ENQ | $
00001 | E | 3 | 
01101 | F |  | !
11010 | G |  | &
10100 | H |  | #
00110 | I | 8 | 
01011 | J | BELL | '
01111 | K | ( | 
10010 | L | ) | 
11100 | M | . | 
01100 | N | , | 
11000 | O | 9 | 
10110 | P | 0 | 
10111 | Q | 1 | 
01010 | R | 4 | 
00101 | S | ' | BELL
10000 | T | 5 | 
00111 | U | 7 | 
11110 | V | ; | 
10011 | W | 2 | 
11101 | X | / | 
10101 | Y | 6 | 
10001 | Z | " | 
Notes: <number>
Technically not Baudot code, though we call it that.

## Slide 12: Hvað er RTTY? (Táknskipting)
<number>/66
LTRS og FIGS stafir prentast ekki
  Kóðinn fyrir stafina “Q” og “1” er sá sami; sá sem prentast byggist á því hvort þú ert í Stafa eða Tákna settinu
  Athugið það að LTRS, FIGS og space stafirnir birtast í báðum settum.
Dæmi: “KI7GUO DE K4GMH” gæti verið sent sem:
  LTRS KI FIGS 7 LTRS GUO space DE space K FIGS 4 LTRS GMH
Af hverju erum við að leggja á okkur að skilja þetta?
  Ef lofttruflanir brengla LTRS or FIGS stafina, þá kemur öll runan eftir það röng þangað til næsti LTRS eða FIGS stafur birtist

## Slide 13: Hvað er RTTY? (UnShift on Space)
<number>/66
UnShift On Space (USOS or UOS)
  Minnkar truflanahættu fyrir stafa texta.
  Bil (Space) táknið þrýstir á skiptingu yfir í Stafa sett.
Keppnis-viðskipti eru: stafir og númer
  Ætti UOS að vera á eða af?
  Ætti Bil eða Bandstrik aða afmarka það sem skipst er á?
Meðmæli:
  Hafið kveikt á bæði RX & TX UOS og notið Space á milli.
  Nánar útskýrt í “Advanced RTTY Contesting” ;>)

## Slide 14: Hvað er RTTY? (hljóðtónar)
<number>/66
Space and Mark hljóð tónar
  Sjálfgefið: 2295 og 2125 Hz
  Minni erfiðleikar með: 1085 og 915 Hz
Hliðstætt CW tónhæð heyritíðninnar
  Notandans að velja
  Hver notandi getur notað mismunandi tónasett
  Sendingin er alltaf tvær burðarbylgjur með 170Hz millibili
Verður að vera eins á báðum endum.

## Slide 15: Hvað er RTTY? (AFSK eða FSK)
<number>/66
Tvær aðferðir á sendingu:
AFSK (Audio Frequency Shift Keying) eldra
  sendir hljóðtóna til SSB sendis
    í gegnum hljóðnematengi
    eða auka hljóð tengi
FSK (Frequency Shift Keying) nútíma
  lyklar sendinn líkt og CW
Ath: Móttakan er sú sama í báðum tilvikum.

## Slide 16: Hvað er RTTY? (sýnileg tíðni ) oft ekki rétt tíðni á kösinni
<number>/66
RTTY RF er óháð af hljóðtónum og hvort sem LSB eða USB er notað:
  Hærri RF tíðnin er Mark (14090.000 kHz)
  Lægri RF tíðnin er Space (14089.830 kHz)
  Mismunur þessara tveggja er shift (170 Hz)
FSK sýnir Mark (14090.000 kHz)
AFSK sýnir deyfða burðarbylgju sem er breytileg á milli hljóðtóna og þess hliðarbands sem er notað!
  Fyrir Mark tón sem er 2125 Hz (Space tón sem er 2295 Hz):
    LSB (14092.125 kHz)
    USB – Mark & Space tónum snúið við (14087.005 kHz)

## Slide 17: Hvað er RTTY? (AFSK vs. FSK)
<number>/66
FSK
Bein lykling (einsog CW lykling)
“Nútíma” stöðvar
RTTY (þröngar) síur
Valskjár = Mark tíðni
PTT
COM FSK lyklunarkapall
Getur notað lágtóna
Engin stilling á hljóði
Engin þörf á að taka hljóðþjöppun af
Engin röng hljóð lykling
Færri fen að falla í
AFSK
Óbeint (tónar  Hljóðnematengi)
Einhver SSB stöð (eldri stöðvar)
SSB (víðar) síur
Valskjár = deyfð burðarbylgja
VOX
Hljóðkaplar (sama og PSK31)
Verður að nota hærri tóna
NET (sjálfvirk sendi-tóna stýring)
Auðveldara að tengja

## Slide 18: AFSK vs. FSK (AA5AU könnun)
<number>/66
Fleiri nota FSK en AFSK í dag, eftir að FSK kom fyrst í stöðvum, um 1990.

## Slide 19: Hvernig set ég upp? (yfirlit)
<number>/66
Sækið vélbúnað og/eða hugbúnað til að umbreyta texta og RTTY merkinu:
  RTTY sendi kóðari
  RTTY móttöku afkóðari
Setjið upp kóðara/afkóðara
Tengið saman kóðara/afkóðara við logg forritið
Afgangur stöðvar-uppsetningarinnar er sá hinn sami og fyrir CW og SSB

## Slide 20: Hvernig set ég upp? (RTTY kóðari/afkóðari)
<number>/66
RTTY sendi kóðari breytir innslegnum stöfum (eða skilaboðum) í tvær RTTY tíðnir
  Sent CW er breytt frá texta frá heila/hönd með aðstoð lykils og/eða lyklara
  Sent SSB er breytt frá texta með heila/munni í gegnum hljóðnema (CW hugbúnaðar-lyklar og SSB “páfagaukar” eru einnig notaðir, svipað og RTTY kóðarar)
RTTY móttöku afkóðarar breyta yfir í læsilegan texta frá tveimur RTTY tíðnum
  CW og SSB hljóðum er breytt í læsilegan texta með eyrum/heila/höndum (CW afkóðarar eru einnig til, svipaðir RTTY afkóðurum, en sjaldan notaðir)

## Slide 21: Hvernig set ég upp? (kóðara/afkóðara hugtök)
<number>/66
RTTY sendi kóðarinn og móttöku afkóðarinn eru stundum nefndir MODEM
  MODEM = MOdulator DEModulator

## Slide 22: Hvernig set ég upp? (MODEM)
<number>/66
Radio
Computer
AFSK
MODEM
audio out
Line In
audio input
Line Out
RX
TX
Terminal Emulator

## Slide 23: Hvernig set ég upp? (MODEM)
<number>/66
Radio
Computer
FSK
MODEM
audio out
Line In
FSK input
RX
TX
Terminal Emulator
FSK output
Radio
Computer
AFSK
MODEM
audio out
Line In
audio input
Line Out
RX
TX
Terminal Emulator

## Slide 24: Hvernig set ég upp? (MODEM)
<number>/66

## Slide 25: Hvernig set ég upp? (Hljóðkort)
<number>/66
Radio
Computer
AFSK
Soundcard
audio out
Line In
audio input
Line Out
RX
TX
RTTY decoder/encoder
Radio
Computer
FSK
Soundcard
audio out
FSK & PTT
keying cable
Line In
Serial port
FSK input
RX
TX
RTTY decoder/encoder
PTT

## Slide 26: RTTY afkóðarar (AA5AU könnun)
<number>/66
87% nota hljóðkort fyrir afkóðun/kóðun
86% af hljóðkortanotendum nota MMTTY

## Slide 27: Hvernig set ég upp? (MMTTY)
<number>/66
Hafa UOS á
Slökkva á: NET AFC
Squelch
Ekki smella
hér
móttekinn texti
sendur texti
Skilaboð (makróar)

## Slide 28: Hvernig set ég upp? (MMTTY Valkostir)
<number>/66
Hljóðkorts-
stillingar
MMTTY uppsetning

## Slide 29: Hvernig set ég upp? (MMTTY Valkostir/Uppsetning/Afmótari)
<number>/66
Stilling tóna

## Slide 30: Hvernig set ég upp? (MMTTY Valkostir/Uppsetning/TX)
<number>/66
Hafa UOS á
FSK/PTT port
Velja LTRS
Hljóðkort “Line Out”
stilling

## Slide 31: Hvernig set ég upp? (MMTTY Valmöguleikar/Uppsetning/Hitt og Þetta)
<number>/66
AFSK
FSK
Hljóðkort

## Slide 32: Hvernig set ég upp? (MMTTY Valmöguleikar/Uppsetning/Hljóðkort)
<number>/66
Veljið móttöku Hljóðkort
Veljið sendi Hljóðkort (aðeins AFSK)

## Slide 33: Hvernig set ég upp? (MMTTY userpara.ini)
<number>/66
userpara.ini skráin (í MMTTY forrita möppunni) geymir staðlaðar uppsetningar
Þar eru hlutar fyrir hvert snið, t.d.,
  [Define0]
  Name=Standard RTTY
Í hverju sniði verið vissir um að:
  NET og AFC eru af (off)
  UOS og Tx UOS eru á (on)
  Önnur atriði eru sett upp þannig að ekki þurfi að breyta í hvert skipti sem þú ræsir MMTTY eða í sniðinu

## Slide 34: Hvernig set ég upp? (hljóðkorts stillingar)
<number>/66
Stillt í Windows Hljóðstillingum (eða, í MMTTY Options/Soundcard …)
  Notið einangrunar spenna
  Forðist yfirstýringu (over-drive)
  Slökkvið á öðrum inn- og úttengjum
RX audio fer í LINE IN (eða, MIC með millitengi)
  Options/Soundcard input level
TX AFSK audio (mic) er frá LINE OUT
  Options/Soundcard output level
  Slökkvið á raddþjöppun

## Slide 35: Hvernig set ég upp? (hljóðeinangrun)
<number>/66
Forðist jarð-lúppur & suð, sérstaklega við tölvu
1:1 hljóðspennar
  RX út
  TX hljóðnema inn (AFSK only)
Val:
  R/S 273-1374 spennir  heimasmíðaður kapall
  W2IHY iBox
  Tilbúin RTTY tengibox (interface)

## Slide 36: Hvernig set ég upp? (heimasmíðuð hljóðeinangrun)
<number>/66

## Slide 37: Hvernig set ég upp? (W2IHY iBox hljóðeinangrun)
<number>/66

## Slide 38: Hvernig set ég upp? (PTT vs. VOX)
<number>/66
AFSK notar VOX (eða PTT); FSK notar PTT
PTT með:
  Tölvustýringu með Serial COM porti
  Fótrofa (ekki mælt með)
FSK með “semi-break-in” í framtíðinni?

## Slide 39: Hvernig set ég upp? (FSK & PTT lyklingar kapall)
<number>/66
FSK: TXD (3)
PTT: RTS (7)
FSK input
PTT input
(DB9 pin #)
Gnd (5)
on radio

## Slide 40: Hvernig set ég upp? (tilbúin tengibox)
<number>/66
RASCAL

## Slide 41: Hvernig set ég upp? (microHAM tengiboxin)
<number>/66
Fyrir eina stöð
fyrir SO2R

## Slide 42: Hvernig set ég upp? (tengibox, samanburður)
<number>/66
Vörumerki | Hljóð | HK | FSK/PTT | Tengi | Verð USD
RigBlaster A |  |  |  | USB | $60-120
SignalLink SL-1 |  |  |  | USB | $70-80
Rascal GLX |  |  |  | Serial eða USB | $80
MFJ-1275(9) |  |  | () | Serial | $110(140)
RigBlaster B |  |  |  | USB | $160-350
microHAM 1R |  |  |  | USB | $340-420
microHAM 2R |  | () |  | USB | $340-1000
US Navigator |  |  |  | USB | $420

## Slide 43: Hvernig set ég upp? (móttaka)
<number>/66
RX hljóð í MODEM Audio In eða Hljóðkort Line In (eða Hljóðnema Inn með millitengi)
Ef MODEM, þá:
  Stillið þannig að suð á bandinu sé rétt fyrir neðan
Ef Hljóðkort, þá:
  Stillið á Line In (eða Hljóðnema) inn, aftengið annað (mute)
  Stillið þannig að suð á bandinu sé rétt fyrir neðan

## Slide 44: Hvernig set ég upp? (AFSK)
<number>/66
Slökkvið á raddþjöppun á stöðinni
Ef MODEM, þá:
  MODEM hljóð út í hljóðnematengi stöðvar með millitengi
  Stillið hljóðstyrk til að ná hámarks afli út.
Ef MMTTY, þá:
  Hljóðkort Line Out í hljóðnematengi stöðvar, með millitengi
  Stillið hljóðkort WAV út, afvirkið önnur tengi
  Aukið við WAV stilli og/eða hljóðnemastilli til að ná hámarksafli út.

## Slide 45: Hvernig set ég upp? (FSK)
<number>/66
Ef notað er MODEM, þá:
  Tengið MODEM FSK Out í FSK In á stöðinni
  Tengið Serial (eða USB) PTT kapal í PTT input á stöðinni.
Ef MMTTY, þá:
  Ef ekkert Serial tengi, þá:
    USB-Serial breytikapall (margir lykla ekki á FSK)
    Setjið upp & stillið EXTFSK í MMTTY
  Tengið Serial (eða USB) FSK & PTT kapla í FSK & PTT inn tengi stöðvarinnar.

## Slide 46: RTTY stöðvar (AA5AU könnun)
<number>/66
Icom 756Pro serían vinsælust
Elecraft K3 sækir á

## Slide 47: Hvað með uppsetningu? (RTTY logg hugbúnaður)
<number>/66
N1MM Logger (2000; sérstaklega hannað fyrir RTTY)
  Ókeypis
WriteLog (1994)
  Upphaflega hannað fyrir RTTY (CW & SSB kom síðar)
  www.rttycontesting.com heimasíða
Win-Test (2003; RTTY er frekar lágt skrifað)
Öll þrjú notast við MMTTY og hafa svipaða virkni fyrir RTTY keppnir.

## Slide 48: Hvað með uppsetningu? (RTTY logg hugbúnaður)
<number>/66
 | N1MM | WriteLog | Win-Test
MMTTY | ☻ | ☻ | ☻
- aðrir afkóðarar | sumir | ☻ | enginn
Kallmerkjastuðningur | ☻ | ☻ | ☻
Stuðningur við keppnir | ☻ | ☻ | færri
Þróaðra RTTY | ☻ | ☻ | ekki
Öll þrjú eru nægjanleg fyrir einfaldar RTTY keppnir
Notaðu logg forritið sem þú þekkir, fyrir CW & SSB

## Slide 49: RTTY Logg forrit (AA5AU könnun)
<number>/66
MixW er ennþá vinsælla en Win-Test
MMTTY notað sérstætt

## Slide 50: Fjöldi smáatriða! (þetta er gaman??)
<number>/66
Byrjaðu á einfaldleikanum, bættu svo við
MMTTY (ókeypis)
  komdu móttöku í gang (staðlaðar hljóðsnúrur á milli stöðvar og tölvu)
  komdu sendingu í gang; notaðu annaðhvort:
    AFSK (önnur stöðluð hljóðsnúra frá stöð að tölvu)
    FSK (lyklunarsnúra eða tilbúið tengibox)
Samtengið MMTTY við logg hugbúnaðinn
Framtíðar uppfærslur
  Hljóðspennaeinangrun (mælt með)
  Tilbúið tengibox
  Framtíðar uppsetningar: SO2V, SO2R, nokkrir afkóðarar, ...

## Slide 51: Hvernig keppi ég?
<number>/66
Mjög svipað og á CW og SSB
Heyrnartóla stilli, stillt mjög lágt
Forðist truflun

## Slide 52: Hvernig keppi ég? (stilling)
<number>/66
Stillið RX hljóðstilli
  Hljóð rétt fyrir ofan núllið
Notið þröngar síur
  CW síur < 500 Hz
Lærið að stilla eftir eyranu
  æfið með lokuð augu
  Komist sem næst 10-20 Hz

## Slide 53: IF Bandvídd (AA5AU könnun)
<number>/66
Eins og FSK, komu þröngar IF RTTY síur
í tækjum uppúr 1980.

## Slide 54: Hvernig keppi ég? (grunnsamband)
<number>/66
WPX K5AM K5AM CQ
ZC4LI ZC4LI
ZC4LI 599 1349 1349
[K5AM] TU 599 985 985
[ZC4LI] TU [DE] K5AM CQ
K5AM: stöðin sem kallar (þarna í WPX keppninni)
ZC4LI: stöðin sem leitar (S&P stöðin)
[valkvætt]

## Slide 55: Hvernig keppi ég? (skilaboða biðminni)
<number>/66
Stutt, eins og CW/SSB
Engar aukaupplýsingar
599 (ekki 5NN) einu sinni
Númer tvisvar sinnum
Bil, ekki bandstrik
www.rttycontesting.com/rttymessages.htm

## Slide 56: Bilið vinnur (AA5AU könnun)
<number>/66

## Slide 57: Hvernig keppi ég? (hvar?)
<number>/66
10 metrar: 28080-28100, í keppni 28060-28150
15 metrar: 21080-21100, í keppni 21060-21150
20 metrar: 14080-14100, í keppni 14060-14140
  JA: 14070-14112
40 metrar: 7030-7050, í keppni 7030-7060
  JA: 7025-7045
  EU: mest fyrir neðan 7050
80 metrar: 3580-3600, í keppni 3560-3600
  JA: 3520-3530 and 3599-3612
160 metrar: Engar RTTY keppnir

## Slide 58: Hvernig keppi ég? (ekki búa til QRM)
<number>/66
Forðist að vera nærri PSK-31 tíðnum:
  28120, 21070, 14070, 7035 og 3580
Forðist nálægð við NCDXF radíóvitana:
  21150 og 14100
Nánari upplýsingar:
www.aa5au.com/gettingstarted/rtty_subbands.htm

## Slide 59: Hvernig keppi ég? (keppnismanngerðir)
<number>/66
“Heiðursmanna RTTY”
  RTTY er mótun heiðursmannsins (160 er band heiðursmannsins)
RTTY keppnisfíklarnir
  Hoknir af reynslu margra fjölbreyttra keppna
Nýir keppendur
  Margir með mikla tölvuhæfileika
Fjöl-mótana keppendur
  Mikill vöxtur

## Slide 60: Hvernig keppi ég? (stíll keppenda)
<number>/66
Venjulegir
  Nýir
  Æfingastöðvar
  Eltast við heiðursskjöl
   95% þátttakenda … og gengur aðeins hægar hjá þeim
Alvöru
  Hátt skor; snubbótt sambönd; ekkert óþarfa spjall
   5% þátttakenda … hinir hröðu (og verða fljótt argir yfir hægum þátttakendum!)

## Slide 61: RTTY keppendur (AA5AU könnun)
<number>/66
Hlutfall Venjulegra er mikið hærra en sýnt er, þar sem fáir þeirra tóku þátt í könnuninni

## Slide 62: Ábending (“Allt sem ég móttek er þvæla!”)
<number>/66
“Á hvolfi”
  Víxlun á Mark & Space í hugbúnaði
  LSB vs. USB
Tákn vs. stafir
  TOO=599, WPIR=2084
  Shift-click til að breyta, eða
  Kíkið á efstu tvær raðirnar
Mic/Line In, stillingar, hljóðnun, tónar, bjögun

## Slide 63: Ábendingar (“Þeir svara mér aldrei!”)
<number>/66
“Á hvolfi”
  FSK rofi fyrir pólun, í stöðinni
  AFSK mótun, LSB eða USB
MMTTY AFC & NET
  AFC & NET eru fastsett á! (og í hvert skipti sem þú velur nýtt snið!)
  Breytið staðlaðri uppsetningu í USERPARA.INI
Stöðvarmótun, tónar, FSK tengi AFSK: Hljóðnemi & hljóðkortsstilling & raddþjöppun

## Slide 64: Ábendingar (aðrar)
<number>/66
100% álag … varúð!
Æfingar
  Í fjölda RTTY keppna
Fjöldaþátttaka (Multi-Op)
LoTW
SO2V & SO2R

## Slide 65: Resources
<number>/66
chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/baudot.html
www.rttycontesting.com
  Kennsla og ábendingar (frá byrjanda til sérfræðings)
  WriteLog/MMTTY
rtty@contesting.com
  Tölvupósts spjallhringur
  Internet tenging RTTY keppnismanna
  Spurningar og svör
Heimasíður hugbúnaðar
  mmhamsoft.amateur-radio.ca/ (MMTTY)
  n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php (N1MM Logger)
  www.writelog.com (WriteLog)
  www.wintest.com (Win-Test)
Hugbúnaðar spjall
  mmtty@yahoogroups.com (MMTTY)
  N1MMLogger@yahoogroups.com (N1MM Logger almennt)
  N1MMLogger-Digital@yahoogroups.com (N1MM Logger RTTY & PSK)
  writelog@contesting.com (WriteLog)
  support@win-test.com (Win-Test)

## Slide 66: RTTY keppnir, áframhald
<number>/66
Að byrja RTTY keppnisferilinn (yfirlit)
Uppsetning
  Staða móttekna merkisins
  fjöldi afkóðara
Þátttakan
  Fullkomnun sendra skilaboða
  Þekkt kallmerki
  UnShift On Space; Bil vs. Bandstrik
  “Að hægja á sér til að vinna” (kallmerkja sátan (stacking))
  SO2V
  SO2R – SO4R
Logg hugbúnaður: N1MM Logger vs. WriteLog vs. Win-Test
Líkamlegi þátturinn (að bera sig rétt að)